附件3

有限空间作业前准备阶段安全制度（一）

1.安全审批及交底：作业现场负责人完成作业审批后，对作业人员进行安全交底并签字确认。

2.设备检查：作业前根据现场作业条件对各类安全防护设施设备齐全性和安全性进行检查。

3.封闭作业区域及安全警示：应在作业现场设置围挡，封闭作业区域，并设置安全警示标志。

4.打开进出口：作业人员站在有限空间外上风侧，佩戴呼吸防护用品，打开进出口进行自然通风。

5.安全隔离：要关闭电源、气源等危及有限空间作业安全的因素，并上锁挂牌或设专人看管。

6.清除置换：要对危及作业安全的残留进行清洗、清空或置换。

7.初始气体检测：1.利用工具在空间外对物料残渣进行搅动，释放有毒有害气体。 2.使用气体检测报警仪（上、中、下或近、远端）对有限空间内氧气、可燃气体、硫化氢和一氧化碳等气体进行检测并记录，气体浓度检测合格后方可作业。

8.强制通风：经检测气体浓度不合格的，必须对有限空间进行强制通风。

9.再次检测： 强制通风后，再次进行气体检测，不合格的继续进行通风。

10.人员防护：气体检测结果合格后，佩戴符合要求的个体防护用品与安全防护设备后准备作业。

有限空间作业阶段安全制度（二）

1.检查作业准备情况：现场负责人检查作业准备情况，同意后方可作业。

注意事项：（1）检查踏步、安全梯的牢固性和安全性。（2）正确使用安全防护设备。（3）作业过程中与监护人员保持有效的信息沟通。（4）传递物料时防止滑脱。（5）作业人员应轮换作业。

2.实时监测与持续通风： 作业过程中，（1）监护人员持续进行气体检测；（2）作业人员自行进行气体检测。同时，保持通风。当有限空间内进行涂装作业、防水作业、防腐作业以及焊接等动火作业时，应持续进行通风。

3.作业监护：监护人员不得擅离职守并与作业人员保持信息沟通，发现异常协助作业人员撤离。

4.作业完成： 有限空间作业完成后，清点人员和设备，并填写有限空间作业安全风险防控确认情况表。