附件7

有限空间事故应急预案

（模版）

一、有限空间作业事故特征

有限空间作业通常是指在污水池、排水管道、集水井、地窖、化粪池、发酵池及槽罐、管道、反应塔等内部作业，在这些环境中，作业场地狭小、通风不畅、照明不良、人员进出困难且与外界联系不便，因此存在一定危险性。由于有限空间体积较小，处半封闭状态，因此密度大于空气的一些有毒有害和易燃气体极易集聚，难以散发，若不采取通风措施，必然造成作业人员出现急性中毒事故。

****单位（单位名称）有限空间包括（如：污水井，根据期间实际填写）

二、应急组织机构

应急救援组长：****（姓名、联系方式）

应急救援副组长：****

应急联络人：****

现场维护员：****

现场监护员：****

应急救援员：****

应急抢救员：****

主要职责：在第一时间向领导报告，首先采取非进入式救援；进入有限空间救援应佩戴齐全各种救援装备，在确保安全的前提下进入，严禁盲目施救；同时一并拨打“120”、“119”。

三、应急救援器材

| 名称 | 特殊需求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 正压式呼吸器 |  | 套 | *** |
| 气体检测仪 | 复合式 | 台 | *** |
| 对讲机 | 防爆 | 台 | *** |
| 通风机 | 防爆 | 台 | *** |
| ***** | **** | *** | *** |

*（可根据救援物资清单和企业实际制定）

四、应急处置程序

（一）应急响应

现场应急救援组长和应急救援人员首先对事故情况进行初始评估，根据观察到的情况，初步分析事故的范围和扩展的潜在可能性。

（二）现场联络

拨打“120”和“119”

报警方式：发现人员中毒事件后，应急联络人立即拨打“120”和“119”电话，同时到路口等待。

拨通“120”和“119”电话后应讲清以下内容：

- 姓名、住址、工作单位、联系电话；

- 发生事件的准确地理位置；

- 能够了解的人员中毒信息，医护车如何方便地进入现场等；

- 耐心回答“120”和“119”人员的询问；

- 随时与“120”和“119”保持联系；

报告单位领导

汇报方式：发现人员中毒事件后，及时电话通知单位领导，拨通电话后应讲清以下内容：

- 汇报人姓名；

- 发生有限空间中毒事件的准确地理位置；

- 能够了解的人员中毒信息；

- 是否报“120”和“119”情况及目前人员情况；

（三）现场维护

现场维护人员根据现场周边环境，利用锥形交通桶封闭现场。封闭现场时摆放锥形交通桶、拉好警戒带、摆放有限空间作业危险告知牌。

- 应急救援组组长

判断是否具备自救条件，在确保安全的前提下组织开展自救，如无法保证安全需等待专业救援人员。

（五）现场监护人员

1.现场监护人员应检查救援人员全身安全带背带、卡扣、卡扣连接点状况，并且汇报安全带背带是否完好情况，同时检查安全绳、救生索、安全梯完好情况、检查呼吸器背托、背带、卡扣、面罩、气瓶外观、气瓶气压值状况，并汇报设备完好情况。

2.配合救援人员将昏迷人员送至地面，搬至安全区域空气流通的地点。（注意保护昏迷人员头部）

（六）应急救援

1.救援人员自行穿戴皮衩，由现场监护人员辅助穿戴全身安全带、佩戴安全帽、呼吸器，栓备用安全绳，自行检查对讲机和手电外观、电量、通话效果后，做好救援准备。

2.现场监护人员到空气流通性较好的地方开启气体检测仪准备测气（注：每隔3～5分钟进行汇报和记录一次）。

3.救援人员佩戴好正压式呼吸器，携带救援面罩进入有限空间内，为昏迷人员佩戴好救援面罩后，向监护人员索要全身安全带，监护人员接到消息后，将全身安全带通过合理方式传递给救援人员，救援人员迅速给昏迷人员穿戴好后，及时汇报现场实际情况。

（七）应急抢救

抢救人员立刻到昏迷人员处准备救援（心肺复苏术）。在医护人员未赶到现场时，由抢救人员进行心肺复苏、人工呼吸，步骤如下：

1.确保抢救环境安全。

2.判断伤者意识，轻拍并呼唤。

3.如无意识反应，立即呼救。

4.在坚硬平（地）面上摆好仰卧体位，用压额提颏法打开气道，并清理口腔异物。

5.判断有无呼吸，及时进行心肺复苏和人工呼吸。

五、应急处置注意事项

（一）强制通风

1.通风机摆放位置应设置在上风口。

2.严禁用纯氧进行通风换气。

（二）自身防护

救援人员要穿戴好必要的劳动防护用品（呼吸器、工作服、工作帽、手套、工作鞋、安全绳等），系好安全带，其他配合穿戴人员应仔细检查设备情况，以防止不必要的原因受到伤害。

（三）应急照明

在有限空间内救援照明灯应使用12V以下安全行灯，照明电源的导线要使用绝缘性能好的软导线。

（四）脱离危险区域

发现有限空间有受伤人员，用安全带系好被抢救者两腿根部及上体稳步提升，使患者脱离危险区域，避免影响其呼吸或触及受伤部位。

（五）保持通讯

救援过程中，有限空间内救援人员与监护人员应保持通讯联络畅通并确定好联络信号，在救援人员撤离前，监护人员不得离开监护岗位。

（六）紧急救护

1.救出伤员对伤员进行现场紧急救护，并及时将伤员转送医院。

2.迅速撤离现场，将窒息者移到有新鲜空气的通风处。

3.进行人工呼吸（心肺复苏）救护。

4.在急救医生到来之前，坚持做心肺复苏。