附件8

有限空间事故应急演练方案

（模版）

一、演练组织单位：***部

二、主办单位：******有限公司

三、演练地点：****（如：锅炉房为例子）

四、演练时间：2023年**月**日

五、演练内容：有限空间作业事故应急演练

六、演练程序：

1.领导讲话

2.组织参演人员和员工学习有限空间作业基本防护知识

3.事故演练

4.演练总结

七、责任人员安排：

1.指挥员(组长)：事故现场负责人或后续救援组织赶赴现场后的负责人员各1人；

2.救援器材领取、发放各1人；

3.伤员抢救、救护人员2人；

4.负责疏散、警戒人员2人；

5.监护人员1人；

6.伤员1人。

八、救援器材：

1.便携式气体监测仪器1台；

2.防毒面具2个；

3.警戒带1卷；

九、演练过程：

以公司有限空间工伤事故为假想事故现场。

1.一名(或多人)人员在罐内因不明原因倒地被发现(现场)，监护人员凭经验初步判断作业区域存在有毒气体或缺氧，不敢贸然进入，立即向项目负责人拨打电话报告同时拨打“119”和“120”急救电话。

报告人：“发现现场有人受伤，可能是煤气中毒或缺氧窒息，内部原因不明不敢贸然进入，快来处理。”

项目负责人：“不能冒险进入，保证自身安全，现场监护，等人到来。”

2.项目负责人接到报告后，立即申请提供防毒、隔离防护器具并迅速赶至事故地点，迅速组织现场人员成立救援小组，疏散现场闲杂人员，布置警戒任务，了解事故大致情况，合理安排初期救援(包括现场安装大功率通风设备)。同时，向公司领导、工程部报告(讲清事故地点、人员伤害严重程度、影响范围及初期救援等情况)并通知公司安全管理部门。

项目负责人：“工程部，锅炉房施工现场发生人员中毒，受伤人员在中水站污泥池中，解救需用隔离式长管呼吸器，快安排人员送来，具体情况稍后汇报。”

“***、****、****你们3个人疏散闲杂人员，周边拉上警戒带。****去工具房领取轴流风机安装。”

3.工程部接到报告后，立即根据现场要求安排人员领取并运送防护器具赶赴现场，同时通知救援领导小组成立事故指挥部。根据事故严重程度、人员伤亡情况，通知相应的医疗、消防及应急管理等行业部门。

4.救援过程：

1.救援人员人戴上隔离式长管防毒面具、安全带，连接救生索，佩戴检测仪器、对讲机，入池。入口处设专人监护并开启大功率通风设备。

2.及时汇报内部检测数值(一氧化碳含量和氧含量)。

3.将受伤人员用绳索绑扎，通知牵引人员并迅速将伤员转移至通风空旷处，立即展开现场救护工作。

项目负责人：“****下去救人，佩戴好防护器材，注意保护自身安全，时刻保持联系。抬人时注意别磕碰伤员造成二次伤害。”

救援人员：“氧含量**%、CO含量***%”

4.人员救护及心肺复苏：

1.伤员仰卧，头部尽量后仰。

2.解开脖领处纽扣，清除口腔杂物以保持气道畅通。

3.捏住伤员鼻子，深吸一口气，尽力张大嘴，紧包住伤员口唇，尽力将气体吹入伤员肺腔，松开鼻，大约3秒钟再重复一次。

4.胸外按压定位：将食指与中指并拢，沿一侧肋弓向内向上滑行至两侧肋弓交界向上两横指处。

5.双手掌根重叠，十指相扣，两手臂伸直，垂直向下，均匀按压。下压深度为4～5cm，按压频率为100次/分钟。

6.胸外心脏按压与人工呼吸之比为：30∶2，直至自主呼吸恢复或有人替换，应尽力坚持，直至医疗人员赶到。

本次演练以现场救护为重点，救护结束，实际演练即停止，其余过程均在现场讲解。

十、演练总结

对此次演练进行分析总结，查找不足，提出意见和建议，修订预案中不适合项，归纳总结演练效果，宣布演练结束。